## Slide 1: ハンフリー10-2とOCTから算出する網膜神経節細胞数
田邉 義政1） 小川 俊平2,3） 野呂 隆彦2）4) 伊藤 義徳2)
奥出 祥代2） 郡司 久人1） 中野 匡2）
1）東京慈恵会医科大学附属柏病院
2）東京慈恵会医科大学附属病院
3)厚木市立病院 眼科
4)スタンフォード大学

## Slide 2: 背景
網膜神経節細胞(RGC)の50%が黄斑部に集中しており、
黄斑の機能と構造の関係を理解することは重要である。
緑内障診療においても２°間隔で測定される10-2を使用した静的視野検査の重要性が再認識されている。
Notes: 網膜神経節細胞(RGC)の50%が黄斑部に集中しており、黄斑の機能と構造の関係を理解することは重要です。
緑内障診療においても２°間隔で測定される10-2を使用した静的視野検査の重要性が再認識されています★

## Slide 3: Structure-Function models 6 degree grid (30, 24-2)
Notes: これまでにも、多くのStructure-functionの関係を解析した結果が報告されてきましたが、多くは６°間隔の２４−２を用いて検討をおこなっています。★

## Slide 4: 目的
今回我々は、Harwerth*、Medeiros**らのRGC数算出方法を応用し、緑内障患者のHumphrey視野10-2(HFA10-2)と光干渉断層計(OCT)からRGC数を算出し、検討したので報告する。
*Harwerth RS, et al, Prog Retin Eye Res. 2010
**Medeiros FA, et al, ArchOphthalmol. 2012
Notes: 今回我々は、ハーワ－ス, メデーロスらのRGC数算出方法を応用し、緑内障患者のハンフリー視野10-2(HFA10-2)と光干渉断層計(OCT)からRGC数を算出し、検討したので報告します★

## Slide 5: 対象
2009年9月から2017年6月
慈恵医大附属病院眼科通院中の広義POAG,PPG患者
HFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標と
OCT基準を満たす131症例、628データセット
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
Notes: 2009年9月から2017年6月、慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす131症例、628データセットです★

## Slide 6: 対象
N＝眼数 | POAG 258 | NTG 356 | PPG 14 | All 628 | P値
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 56.9±9.2 | p<0.001
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -5.23±3.6 | p<0.068
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 230:398 | p<0.001
MD(dB) 10-2 | -13.4±11 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -9.62±9.7 | p<0.001
Mean +/- SD
One-way ANOVA
X2 test
Notes: POAG,NTG,PPGの3群の内訳をお示ししています。★

## Slide 7
同一日に測定、Medeirosら*の方法を応用して
推定RGC数（RGC_10-2、RGC_OCT)を算出
*Medeiros FA, et al. ArchOphthalmol. 2012
Humphrey視野計(HFA; Carl Zeiss）
Cirrus HD-OCT（OCT; Carl Zeiss）
Optic disc cube 200×200
静的視野計
光干渉断層計
SITA Standard中心 10-2
測定機器
方法
Notes: 方法はハンフリーシータスタンダード10－2とOCTのオプティックディスクキューブを同日に行いメデーロスらの方法を応用してハンフリ-とOCTから推定RGC数を算出しました★

## Slide 8: RGC_10-2
Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
RGC_10-2 =[∑10^(gc*0.1)]/9
ganglion cell quantity (gc)
visual field sensitivity (s)
eccentricity (ec)
Notes: RGC_HFAは、上記の公式で算出されます。変数は、年齢、視覚偏心度、検査点での網膜感度となります。測定点の守備網膜面積から、２°間隔の測定点は、６°間隔の1/9の面積にに相当します。

## Slide 9: RGC_OCT
d = (−0.007*age) + 1.4
c = (−0.26*MD) + 0.12
a = ave cpRNFLT*θ/360*10870*d
RGC_OCT= 10^[(log(a)*10 −c)*0.1]
Zhang C. Ophthalmology 2014
cpRNFL
360
180
cpRNFLT; 乳頭周囲神経節細胞層厚
Notes: RGC_OCTは上記より求められ、変数は、MD、cpRNFLT、乳頭角度となります。本研究ではZhangらを参考に全周３６０°と半周１８０を採択しました。

## Slide 10: RGC_10-2 vs 360 & 180 degree
360 degree is better model
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
553615±270130
276394±149837
R=0.86
R=0.84
Mean +/- SD
RGC_10-2
515984±250662
Cells/mm²
Notes: RGC_10-2とRGC_OCTの関係を、３６０°と１８０°でしめします。青色が３６０°、赤色が１８０°です。両者とも相関はよいが、３６０°の方が、傾き１に近くより良いモデルであることがわかます。

## Slide 11: 360 degree is best
RGC HFA10-2
Notes: そこでRGC_HFAとRGC_OCTの相関を、cpRNFLの角度ごとに調べました。左図は９０度ごとに積算（せきさん）したRGC_OCTとRGC_10-2の散布図、ウズに角度ごとのRGC_HFAとRGC_OCTとの回帰直線の傾きを示します。
右図から、cpRNFLTの角度を増加させるほど、RGC_HFAとの対応が改善しました。結果、RGC_OCTはcpRNFLT360°を採用すると、回帰直線の傾きは１に近づき、最良の結果となりました。

## Slide 13: サブ解析
同時期の同一対象群でHFA10-2とHFA30-2を3ヶ月以内に行っていた45例86データセットについて検討を行った
HFA30-2から24-2の測定点(52点)を使用
推定RGC(RGC_24-2)を算出*
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
RGC_HFA =[∑10^(gc*0.1)]
*Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
Notes: 次に同時期の同一対象群でHFA10-2とHFA30-2を3ヶ月以内に行っていた45例86データセットについて検討を行いました.
HFA30-2から24-2の測定点を使用して推定RGCを算出しました

## Slide 14: RGC_10-2 vs RGC_24-2
R=0.86
RGC_24-2 817915±350486
RGC_10-2 515984±250662
Cells/mm²
Mean +/- SD
軸をequalに
RはSpearman？決定係数？
を明記
Notes: RGC_24-2の推定が平均81万7915セル？、10-2での推定が平均51万5984で相関係数は0.86でした。

## Slide 15: MD10-2vsRGC_10-2
R=0.86
MD10-2
-7.70±7.96dB
Notes: MD10-2とRGC_10-2との相関ですがMDの平均が-7.70デシベルで相関係数は0.86でした

## Slide 16: GC_AVERAGEvsRGC10-2,RGC24-2
R=0.63
R=0.70
GC(GCL：網膜神経節細胞層+IPL：網膜内網状層）
突然出てくるので、流れがおかしい。628の方でも作成
Notes: GC_AVERAGEとRGC10-2、24-2のそれぞれでの相関です。
10-2が0.70で24-2が0.63と10－2のほうが相関が高かったです

## Slide 17: GC_MINIMUMvsRGC10-2,RGC24-2
R=0.63
R=0.68
突然出てくるので、流れがおかしい。628の方でも作成
Notes: GCAのMINIMUMとRGC10-2、24-2の相関です。
10-2が0.68で24-2が0.63と10－2のほうがやや高く散布図からばらつきも減少しているように見えます

## Slide 18: 結果のまとめ
RGC_10-2とRGC_OCT３６０°と１８０°では、３６０°の方が良いモデル
GC_AVERAGE,MINUMUMともに
RGC_24-2に比べRGC_10-2の方が相関が高い
RGC_10-2とRGC_24-2,MD10-2のそれぞれでの
相関は高い
Notes: 結果のまとめです
RGC_10-2とRGC_OCT３６０°と１８０°では、３６０°の方が良いモデル
RGC_10-2とRGC_24-2,MD10-2のそれぞれでの相関は高い
GC_AVERAGE,MINUMUMともにRGC_24-2に比べRGC_10-2の方が相関が高い結果でした★

## Slide 19: 10-2測定点とcpRNFLTの対応
Nakanishi H. IOVS. 2016
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013
135 degree
Zhang C. Ophthalmology 2014
180degree
24-2
Notes: 考察です。
視覚10°以内からの入力神経線維走行の視神経乳頭への対応示します。
左図、Hoodらは中心8度の黄斑からの神経線維の走行を図の様に示し、これを参考にZhangらは180度を採択しています。Nakanishiらは、24-2、10-2のTD、cpRNFLTの測定値を因子分析をもちいて、右図の様に対応を示しています☆
いずれにしても、中心10°内の神経線維が視神経乳頭全体の神経線維をカバーするというのは解剖学的にも誤りといえます★

## Slide 20: RGC_10-2
RGC_10-2 515984±250662
(63.1%)
RGC_24-2 817915±350486
Cells/mm²
Curcioら16°の範囲でRGCが約50％
正常者の報告だった？かもなので意味ないですか？
← 考察に使える。
Mean +/- SD
Notes: 24-2の推定RGCは平均81万7915でRGC10-2の推定は平均51万5984と24-2の約63.1%でした。
Curcioらの報告によると16°の範囲でRGCが約50%であることから10-2の推定はおおく計算されています。

## Slide 21: What is affected?
Harwerth model
中心RGCが発散
Raza AS, Hood DC. IOVS. 2015
Notes: Harwerthのモデルは、中心5°以内が発散しており、１，３° に測定点をもつ10-2との対応が悪化したと考えました。

## Slide 22: 結語
・HFA10-2はRGC推定にも有用
・今後RGC displacementも考慮して検討

## Slide 23: RGC_10-2 vs RGC_30-2/24-2
R=0.83
RGC_10-2 515984±250662
(44.1%)
RGC_30-2 1171293± 408167
Cells/mm²
Notes: 青色がハンフリー30-2から推定RGCです。30-2では平均117万1293でRGC10-2の推定は30-2の約44.1%でした。
Curcioらの報告によると16°の範囲でRGCが約50%であることから10-2の推定はややおおく計算されています。

## Slide 24: RGC_10-2vsMD10-2,MD30-2
R=0.72
R=0.86

## Slide 25: RGC_10-2 vs RGC_30-2
RGC_10-2
515984±250662
RGC30-2
1171293± 408167
R=0.83

## Slide 26: MD10-2 vs MD30-2
R=0.81
MD10-2
-7.70±7.96
MD30-2
-6.97±6.69

## Slide 27: GC_AVERAGEvsRGC10-2,RGC30-2
R=0.59
R=0.70

## Slide 28: GC_MINIMUMvsRGC10-2,RGC30-2
R=0.59
R=0.68