## Slide 1: ハンフリー10-2とOCTから算出する網膜神経節細胞数
田邉 義政1） 小川 俊平2,3） 野呂 隆彦2）4) 伊藤 義徳2)
奥出 祥代2） 郡司 久人1） 中野 匡2）
1）東京慈恵会医科大学附属柏病院
2）東京慈恵会医科大学附属病院
3)厚木市立病院 眼科
4)スタンフォード大学

## Slide 2: 背景
網膜神経節細胞(RGC)の50%が黄斑部に集中しており、黄斑の機能と構造の関係を理解すること重要である。
緑内障診療においても２°間隔で測定される10-2静的視野検査の重要性が再認識されている。

## Slide 3: Structure-Function models
Notes: これまでにも、多くのStructure-functionの関係を解析した結果が報告されてきた。

## Slide 4: 目的
今回我々は、Harwerth, MedeirosらのRGC数算出方法を応用し、緑内障患者のハンフリー視野10-2(HFA10-2)と光干渉断層計(OCT)からRGC数を算出し、検討したので報告する。
*Medeiros FA, et al, ArchOphthalmol. 2012

## Slide 5: 対象
2009年9月から2017年6月に慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標と
OCT基準を満たす132症例、630データセット
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
Notes: ★

## Slide 6: 対象
 | POAG 258 | NTG 356 | PPG 14 | OHT 2 | All 630 | P値
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 24.0±0.0 | 56.8±9.4 | p<0.001
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -7.19±0.3 | -5.23±3.6 | p<0.113
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 0:2 | 230:400 | p<0.001
MD(dB) 10-2 | -13.4±11 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -3.20±0.8 | -9.60±9.6 | p<0.001
Mean +/- SD
One-way ANOVA
X2 test
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 7: 方法
同一日に測定、Medeirosらの方法を用いてRGC数を算出*
*Medeiros FA, et al, ArchOphthalmol. 2012
Humphrey視野計(HFA; Carl Zeiss）
Cirrus HD-OCT（OCT; Carl Zeiss）
Optic disc cube 200×200
静的視野計
光干渉断層計
SITA Standard中心 10-2
測定機器
Notes: 実際の解析法ですが、ハンフリーシータスタンダード30－2とOCTのオプティックディスクキューブを同日に行い、患者の年齢、視神経乳頭の面積、平均網膜神経線維層厚、視野の実測値、MD値、年齢からＣＳＦＩを算出します★

## Slide 8: RGC_HFA
Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
RGC_HFA =[∑10^(gc*0.1)]/9
ganglion cell quantity (gc)
visual field sensitivity (s)
eccentricity (ec)
Notes: RGC_HFAは、上記の公式で算出されます。変数は、年齢、視覚偏心度、検査点での網膜感度となります。測定点の守備網膜面積から、２°間隔の測定点は、６°間隔の1/9の面積にに相当します。

## Slide 9: RGC_OCT
d = (−0.007*age) + 1.4
c = (−0.26*macular TD) + 0.12
a = ave cpRNFLT*θ/360*10870*d
RGC_OCT= 10^[(log(a)*10 −c)*0.1]
Zhang C. Ophthalmology 2014
cpRNFL
360
180
Notes: RGC_HFAは上記より求められ、変数は、平均TD、cpRNFLT、乳頭角度となります。本研究ではZhangらを参考に全周３６０°と半周１８０を採択しました。

## Slide 10: RGC HFA vs 360 or 180 degree
360 degree is better model
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
Notes: RGC＿HFAとRGC_OCTの関係を、３６０°と１８０°でしめす。青色が３６０°、赤色が１８０°である。３６０°の方が、傾き１に近くより良いモデルであることがわかる。

## Slide 11: 360 degree is best
Notes: そこでRGC_HFAとRGC_OCTの対応を、cpRNFL角度ごとに調べました。左図に９０度ごとに積算したRGC_OCTとRGC_HFAの散布図、右図に角度ごとのRGC_HFAとRGC_OCTとの回帰直線の傾きを示します。
右図から、cpRNFLTの角度を増加させるほど、RGC_HFAとの対応が改善しました。結果、RGC_OCTはcpRNFLT360°を採用すると、回帰直線の傾きは１に近づき、最良の結果となりました。

## Slide 12: 10-2測定点とcpRNFLTの対応
Nakanishi H. IOVS. 2016
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013
Center 8 degree
Center 10 degree
135 degree
Zhang C. Ophthalmology 2014
180degree
Notes: 視覚10°以内からの入力神経線維走行の視神経乳頭への対応示します。
左図、Hoodらは中心8度の黄斑からの神経線維の走行を図の様に示し、これを参考にZhangらは180度を採択しています。Nakanishiらは、24-2、10-2のTD、cpRNFLTの測定値を因子分析をもちいて、右図の様に対応を示しています。
いずれにしても、中心10°内の神経線維が視神経乳頭全体の神経線維をカバーするというのは解剖学的にも誤りといえます。

## Slide 13: What did affect the over estimate?
Harwerth model
中心RGCが発散
Raza AS, Hood DC. IOVS. 2015
Notes: Harwerthのモデルは、中心5°以内が発散しており、１，３° に測定点をもつ10-2との対応が悪化したと考えました。

## Slide 14: RGC displacement
Drasdo N. Vison Res, 2007
Raza AS. Arch Ophthalmol 2011
3.4°, 5.6°, 6.8°, 8.3°, 9.7°
Ecc = 1°, 3°, 5°, 7°, 9°
Notes: そこで、黄斑部のRGC bodyとaxonの位置ずれを補正したDrasdo、HoodのRGC displacement配置をもちいて再検討しました。

## Slide 15: RGC_HFA vs. 360 or 180 degree
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
180 degree is better model than 360
Notes: Displacementの結果、180°の方がよりRGC_HFAとの対応が改善しました。

## Slide 16: 213 degree is best
Notes: そこで、RGC_HFAとcpRNFLT角度による積算RGC_OCTとの回帰直線の傾きが１となる角度を算出すると２１３°が最良の角度でありました。

## Slide 17: cpRNFLT Clock hour
Chart: 
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
S
I
T
N
Notes: 先の計算は、mean cpRNFLTに対する角度であるので、cpRNFLTをclock hourごとに算出積算する方法で、RGC_HFAとの対応を検討しました。

## Slide 18: cpRNFLT Clock hour
199 degree, Clock hour; 6-12 o'clock

## Slide 19: サブ解析
HFA10-2とHFA30-2を6ヶ月以内に行っていた83例240データセット
エクセル30-2(16)-7-2です

## Slide 20
R=0.882

## Slide 21
Chart: 
RGC_HFA10-2vsRGC_HFA30-2
R=0.882

## Slide 22
POAG
NTG
PPG
OHT
RGC_HFA

## Slide 23: Conclusion
HFA10-2はRGC推定にも有用
RGC displacementはRGC算出精度を向上させる