## Slide 1: ハンフリー10-2とOCTから算出する網膜神経節細胞数
田邉 義政1） 小川 俊平2,3） 野呂 隆彦2）4) 伊藤 義徳2)
奥出 祥代2） 郡司 久人1） 中野 匡2）
1）東京慈恵会医科大学附属柏病院 眼科
2）東京慈恵会医科大学 眼科学講座
3)厚木市立病院 眼科
4)スタンフォード大学

## Slide 2: 背景
網膜神経節細胞(RGC)の50%が黄斑部に集中しており（ref; Quigry?）、黄斑の機能と構造の関係を分析することは視覚の理解、ひいては緑内障の早期発見、経過観察に重要である。

## Slide 3: これまでのStructure-Function model

## Slide 4: 目的
今回我々は、HarwerthらのRGC数算出方法を応用し、ハンフリー視野10-2(HFA10-2)と光干渉断層計(OCT)からRGC数を算出し、検討したので報告する。

## Slide 5: 対象
2009年9月から2017年6月に慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標と
OCT基準を満たす131症例、630データセット
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
Notes: 2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した345例661眼のうちハンフリーの信頼性指標を満たす330例572眼です。開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障を対象としました★

## Slide 6: 対象
2009年9月から2017年6月に慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標と
OCT基準を満たす154症例、673データセット
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
Notes: 2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した345例661眼のうちハンフリーの信頼性指標を満たす330例572眼です。開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障を対象としました★

## Slide 7: 対象
平均±標準偏差 | POAG 258 | NTG 357 | PPG 14 | OHT 2 | Healthy 43 | All 673 | Ｐ値
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 24.0±0.0 | 28.5±7.9 | 55.0±11.6 | 
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -7.19±0.3 | -3.15±2.3 | -5.10±3.6 | 
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 0:2 | 35:8 | 265:408 | 
MD(dB) 10-2 | -13.4±10.5 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -3.20±0.8 | -0.49±0.8 | -9.02±9.6 | 
Mean +/- SD
One-way ANOVA
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 8: 対象
平均±標準偏差 | POAG 258 | NTG 357 | PPG 14 | OHT 2 | Healthy 43 | All 673
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 24.0±0.0 | 28.5±7.9 | 56.8±9.4
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -7.19±0.3 | -3.15±2.3 | 
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 0:2 | 35:8 | 230:400
MD(dB) 10-2? | -13.4 ±11 | -7.30 ±8.1 | 0.25 ±0.8 | -3.20 ±0.8 | -0.49±0.8 | -9.6±9.7
Mean +/- SD
One-way ANOVA
若すぎるな
OHT
いらない？
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 9: 対象
平均±標準偏差 | POAG 258 | NTG 357 | PPG 14 | OHT 2 | All 630
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 24.0±0.0 | 
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -7.19±0.3 | 
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 0:2 | 
MD(dB) 10-2? | -13.4 ±11 | -7.30 ±8.1 | 0.25 ±0.8 | -3.20 ±0.8 | 
Mean +/- SD
One-way ANOVA
Notes: POAG,NTGの2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたがそれ以外で有意差はありませんでした★

## Slide 10: 方法
同一日に測定、Medeirosらの方法を用いてRGC数を算出*
*Felipe A. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
Humphrey視野計(HFA:Carl Zeiss）
Cirrus HD-OCT（OCT:Carl Zeiss）
optic disc cube 200×200
静的視野計
光干渉断層計
SITA Standard中心 10-2
測定機器
Notes: 実際の解析法ですが、ハンフリーシータスタンダード30－2とOCTのオプティックディスクキューブを同日に行い、患者の年齢、視神経乳頭の面積、平均網膜神経線維層厚、視野の実測値、MD値、年齢からＣＳＦＩを算出します★

## Slide 11: Humphrey視野計の閾値検査プログラム(指標配置)
名称 | 検査目的 | 検査点配置 | 検査点の数 | 検査点密度
中心30-2 | 30°以内 | 格子状 | 76 | 6°
中心24-2 | 24°以内 | 格子状 | 54 | 6°
中心10-2 | 10°以内 | 格子状 | 68 | 2°
30-2
24-2
10-2
76点
54点
68点

## Slide 12: Weighted RGC
d=(-0.007*age)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= averageRNFLthickness*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=∑10^(gc*0.1)
SAP
OCT
網膜神経節細胞数(RGC)をSAPおよびOCTから推定
wrgc=(1+MD/30)*OCTrgc+(-MD/30)*SAPrgc
FelipeA. Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
Notes: ここでCSFIの、算出法について、概略をご説明します。ＣＳＦＩは自動視野計と光干渉断層計の所見から、網膜神経節細胞数を推定し、正常眼に比べRGCがどの程度減少しているかを 表します。wrgcは初期はOCTから推定されるRGCに重きをおいて、後半は視野から推定されるRGCに重きをおいて計算されます★

## Slide 13: RGC_HFA
Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
RGC_HFA =[∑10^(gc*0.1)]/9
36/4 =9
30-2 6°
10-2 2°
ganglion cell quantity (gc)
visual field sensitivity (s)
eccentricity (ec)
Notes: RGC_HFAは、

## Slide 14: RGC_OCT
d = (−0.007*age) + 1.4
c = (−0.26*macular TD) + 0.12
a = ave cpRNFLT*θ/360*10870*d
RGC_OCT= 10^[(log(a)*10 −c)*0.1]
Zhang C. Ophthalmology 2014
cpRNFL
360
180

## Slide 15: RGC HFA vs 360 or 180 degree
360 degree is better model
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014

## Slide 16: 360 degree is best
Notes: RGC_HFAとRGC_OCTの対応を調べました。
cpRNFLTの角度を増加させるほど、RGC_HFAとの対応が改善しました。結果、RGC_OCTはcpRNFLT360°を採用すると、最良の結果となります。

## Slide 17: 10-2測定点とcpRNFLTの対応
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013
Center 8 degree
Notes: 10-2測定点の視神経乳頭の対応を既報で確認すると、Hoodらは中心8度の黄斑からの神経線維の走行を左図の様に示し、Nakanishiらは因子分析をもちいて、右図の様に対応を示しています。
いずれにしても、中心10°内の神経線維が視神経乳頭全体の神経線維をカバーするというのは解剖学的に誤りといえます。

## Slide 18: 10-2測定点とcpRNFLTの対応
Nakanishi H. IOVS. 2016
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013
Center 8 degree
Center 10 degree
135 degree
Zhang C. Ophthalmology 2014
Notes: 10-2測定点の視神経乳頭の対応を既報で確認すると、Hoodらは中心8度の黄斑からの神経線維の走行を左図の様に示し、Nakanishiらは因子分析をもちいて、右図の様に対応を示しています。
いずれにしても、中心10°内の神経線維が視神経乳頭全体の神経線維をカバーするというのは解剖学的に誤りといえます。

## Slide 19: Why?
Harwerth model
中心RGCが発散

## Slide 20: RGC displacement
Drasdo N. Vison Res, 2007
Raza AS. Arch Ophthalmol 2011
3.4°, 5.6°, 6.8°, 8.3°, 9.7°
Ecc = 1°, 3°, 5°, 7°, 9°
Notes: そこで、黄斑部の

## Slide 21: RGC_HFA vs. 360 or 180 degree
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
180 degree is a better model

## Slide 22: 213 degree is best

## Slide 23: cpRNFLT Clock hour
Chart: 
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Slide 24: cpRNFLT Clock hour
Chart: 
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
S
I
T
N

## Slide 25: cpRNFLT Clock hour
0.991
Clock hour; 1-4, 9-12

## Slide 26: Normal subject

## Slide 27: Normal 360 vs 180 degree
Conventional
Displaced

## Slide 28: Factor analysis

## Slide 30: Factor analysis; Clock hour
5 components

## Slide 31: broken stick model(区分回帰); dB
Wollstein, et al. BJO 2012.
75.3um
Mean RNFL(um)
Notes: Figure 1.
Healthy (H) and glaucoma (G) retinal nerve fibre layer (RNFL) thickness in the mean and in
quadrants with corresponding visual field threshold values. Spline fit is the grey line;
‘broken stick’ model is the black line.

## Slide 32: 1/L (Lambert)
dB = 10*log10(1/L)
1/L = 10^dB/10

## Slide 33: broken stick model; 1/Lambert
Wollstein, et al. BJO 2012.
77.0um
Notes: Figure 2.
Scatter plot of healthy (H) and glaucoma (G) values using unlogged (1/l) visual field
threshold values. The grey line is a spline fit, and the black line is the two-segment ‘broken
stick’ model. RNFL–retinal nerve fiber layer, L–Lambert.

## Slide 34: 1/L vs RGC from HFA10-2 & OCT (n=336)

## Slide 35: MD vs RGC from HFA10-2 & OCT (n=336)

## Slide 36: Bland Altman RGC_HFA10-2, RGC_OCT
Bland Altman法

## Slide 37: Bland Altman RGC_HFA30-2, RGC_OCT
Bland Altman法
田邉ら 日本視野学会2017
Notes: HFARGCとOCTRGCの関係をブランドーアルトマン法をもちいて検討しました。
左の図において両者の決定係数は０．８２と強い相関をみとめるものの、右図より有意な比例誤差を認めます(R^2=0.34, P<0.001)。
（測定法により、算出されるRGC数に差があることが証明された）

## Slide 38: RGC_HFA10-2 vs RGC_HFA30-2 (n = 67)

## Slide 39: RGC_HFA10-2 vs MD10-2 (n= 67)
RGC_HFA10-2 vs RGC_OCT
R = 0.9175
P = 1.0069e-27

## Slide 40: RGC_HFA10-2 vs MD30-2 (n= 67)
RGC_HFA10-2 vs MD30-2
R = 0.787
P = 1.0069e-27

## Slide 41: RGC_HFA30-2 vs MD30-2 (n= 67)
R = 0.916

## Slide 42: Combined 30-2 with 10-2
 | 27° | 21° | 15° | 9° | 7° | 5° | 3° | 1° |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 上耳側 | 
21° |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 
15° |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 
9° | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 2 | 3 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28
7° |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 
5° |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
3° | 29 | 30 | 31 | 32 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | × | 37 | 38
1° |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 
 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 45 | × | 47 | 48
 |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  |  |  | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 53 | 74 | 75 | 54 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58
 |  | 59 | 60 | 61 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 | 
 |  |  | 67 | 68 |  |  | 69 |  |  | 70 |  |  | 71 | 72 |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  | 76 |  | 下耳側 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 43: Combined 30-2 with 10-2
 | 27° | 21° | 15° | 9° | 7° | 5° | 3° | 1° |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 上耳側 | 
21° |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 
15° |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 
9° | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 3 | 3 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28
7° |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 
5° |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 
3° | 29 | 30 | 31 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | × | 37 | 38
1° |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | × | 47 | 48
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1 | 1 | 7 |  |  | 7 | 3 | 5 | 5
 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 63 |  |  | 64 | 65 | 66 | 
 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  | 70 |  |  | 71 | 72 |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  | 76 |  | 下耳側 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10°
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 44
 |  |  | 上鼻側 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 上耳側 |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 
 |  |  | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 5 | 5 |  | 
 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 |  | 
 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 |  |  | 
 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  |  | 下鼻側 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 下耳側 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |  | 
 | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 45: 10-2 Nakanishi et al. vs Ours
 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 

## Slide 46
22 |  |  | 23 | 3 | 3 | 24 |  |  | 25
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
2 |  |  | 7 | 1 | 1 | 7 |  |  | 7

## Slide 47
 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Slide 49
Parallel analysis suggests that the number of factors = 5 and the number of components = 3
POAG N = 853

## Slide 50: cpRNFLT Clock hour
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Slide 51
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3
3
4
4

## Slide 52
 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
Chart: Clock hour
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Slide 55: 30-2 測定点配置
 | 上耳側 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 上鼻側 |  |  |  |  | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
30° | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 58 | 67 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下耳側 |  |  | 76 | 75 | 74 | 73 |  | 下鼻側 |  |  |  |  | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 左眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 56: 10-2 測定点配置
 | 上耳側 |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 上鼻側 |  |  |  |  | 上鼻側 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 |  | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 
10° | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 10°
 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 |  | 67 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 
 |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下耳側 |  |  |  | 75 | 74 |  |  | 下鼻側 |  |  |  |  | 下鼻側 |  |  |  | 74 | 75 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 左眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 57: 30-2 測定点配置
 | 上鼻側 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  | 

## Slide 58: 10-2 測定点配置
 | 上鼻側 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 上耳側 |  | 
 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 
 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 10°
 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
 |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 
 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 
 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 
 | 下鼻側 |  |  |  | 74 | 75 |  |  | 下耳側 |  | 
 |  |  |  |  | 右眼 |  |  |  |  |  |